ШКОЛА  № 11  г. МУХОЕДСК

ТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

Выполнил:

Ученик 5 А класса

Иванов Сергей

Учитель:

Камнеедов

Егор Пафнутьевич

МУХОЕДСК  2007

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА

Часто возникает необходимость уборки мелкого мусора с территории школы или около жилья. В основном это мелкие бумажные или пластиковые обёртки от конфет, шоколадок и т.д. Разбросаны они по поверхности земли и приходится наклоняться за каждой бумажкой, что, по-моему, весьма не эффективно… Предлагаемое устройство поможет сэкономить время и силы.

Материал стержня – дерево. А рычажок, из куска алюминиевой полоски. Винт диаметром 3 мм, длиной 36 мм.  Две гайки к нему. Гвоздь длиной 60 мм. Сталистая проволока диаметром 2,5 мм.

Инструменты – Рубанок, острый нож с коротким лезвием, ручная пила, ручная дрель, сверло м4, м3, шкурка, металлическая линейка, круглогубцы, зубило.

Всё это у меня имеется дома. На изготовление уйдёт очень мало материалов и денежных средств. Для изготовления модели нужна разработка технологии процесса.

ВЫБОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Иногда для сбора мусора применяют палку с вбитым в торец острым гвоздём, которым насаживают мусор и таким образом переносят в мешок или пакет. Неудобство такой конструкции в том, что мусор с острия приходится снимать рукой. Предлагаю устройство, которое избавлено от такого недостатка. Здесь так же есть палка (использован тонкий, деревянный  черенок) и остриё, но оно, с помощью небольшого рычага втягивается внутрь, сбрасывая нанизанный мусор в приготовленный для этого мешок.

Рис. 1. Устройство по сбору мусора

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ ДЕТАЛЕЙ  ИЗДЕЛИЯ

Главные детали устройства для сбора мусора – это стержень, заострённая проволока и перекладина. Стержень делается из стандартного, покупного, тонкого, деревянного черенка. Перекладина из алюминиевой полоски.

Рис. 2. Стойка

Рис. 3. Заготовка для перекладины

Рис. 4. Заострённая проволока

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЙКИ

- Берём деревянный черенок, диаметром 23 мм, слегка скругляем оба торца. Зачищаем всё шкуркой.

- Рубанком, один торец стачиваем с двух сторон, как видно на чертеже.

- В центре этого торца, высверливаем сквозное отверстие диаметром  4 мм.

- Через центр другого торца, под углом в 20-25 градусов к оси черенка, высверливаем отверстие диаметром 4 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

- Взять алюминиевую полоску с размерами

- Высверливаем четыре сквозных отверстия диаметром 4 мм.

- Убираем напильником заусенцы.

- Размечаем полоску под сгибы, как показано на рис. 3

- Скругляем торцы.

- Сгибаем, как показано на рис. 5

- При контакте с пальцами рук алюминий оставляет на них тёмный налё, в виду чего сгиб перекладины обматываем изолентой.

Рис. 5. Перекладина

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАОСТРЁННОЙ ПРОВОЛОКИ

- Берём сталистую проволоку диаметром 2,5 мм. Затачиваем один конец на длину острия 10 мм.

- Другой торец необходимо будет сгибать, а для этого его нужно “отпустить”, то есть сделать гибким. Для этого нужно нагреть его в пламени газовой плиты до малинового цвета на длину 60 мм. И дать ему остыть.  Скруглить напильником.

- Теперь нужно зажать этот торец в тиски на длину 4 мм и согнуть под прямым углом. Это делается  для фиксации проволоки на перекладине.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИКСАТОРА

- Берём гвоздь длинной 60 мм.

- Отрубаем шляпку зубилом.

- Сгибаем в кольцо круглогубцами.

Рис. 6. Фиксатор

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

- Проволоку пропускаем через отверстия перекладины и сгибаем под прямым углом.

- Упираем проволоку остриём в дерево и делаем прогиб проволоки.

- Вбиваем фиксатор в место указанное на рис. 1.

- Пропускаем проволоку через кольцо фиксатора и отверстие в другом торце стойки.

- Перекладину закрепляем на стойке с помощью винта длиной 36 мм и диаметром 3 мм и с помощью двух гаек закрепляем перекладину на стержне, как показано на рис. 1. Закреплять нужно таким образом, что бы перекладина свободно передвигалась.

- Устройство для сбора мусора - готово.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСВОМ

Нужно взять в руку торец стержня, на котором находится перекладина и большим пальцем передвинуть её в нижнее положение. Тем самым, выдвинув остриё проволоки. Теперь, удерживая перекладину, нанизываем на остриё мусор (бумагу, полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки). Переносим торец с нанизанным мусором в мешок и большим пальцем передвигаем перекладину в верхнее положение. Мусор ссыпается в мешок.  Надо отметить, что работать с устройством НЕЛЬЗЯ на асфальте и других твёрдых покрытиях.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Для изготовления устройства по сбору мусора потребовались:

Деревянный черенок длиной 1200 мм, стоимостью 10 рублей, использовано 860 мм. Стоимость – 1200/860=1,4; 10/1,4=7 рублей 14 копеек. Черенок был куплен мною в магазине хозтоваров.

Полоска алюминия стоимостью 1 рубль.

Сталистая проволока стоимостью 3 рубля.

Винт и две гайки – 2 рубля.

Отрезок изоленты 10 копеек.

Гвоздь – 20 копеек.

ИТОГО: 13 рублей 44 копейки.

РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ

ООО “Alex” предлагает новинку!

Впервые, у нас представлено новое изделие для уборки мусора на территории прилегающей к зданиям..  За очень не большую сумму вы получаете простое, надёжное, долговечное, не требующее ухода устройство. Теперь вам не нужно наклоняться за каждой бумажной обёрткой и брать её в руки! Цена этого устройства ничтожна по сравнению с её эффективностью!

Мы ждём вас в магазинах “ALEXANС”!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изготовлении устройства по сбору мусора были получены навыки работы с металлом (сверление, стачивание, сгибание, “отпуск”, заточка), с деревом (сверление, обработка шкуркой, работа рубанком).

В ходе оформления документации к творческому проекту совершенствовался навык  по работе на персональном компьютере.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Учебник «Технология» 5 класс, под редакцией В. Д. Симоненко, М: Просвещение, 2005.

# Text boxes

Черенок D 23 мм

860

D 4

20

150

860

150

D 4

23

60

30

30

130

20

15

12

700

30 °

12

4

325

30

6

6

30

50

50

D 4

4

190

30

15

6

30

50

D 4

710

10

40

4

Перекладина

Фиксатор

15

40