ШКОЛА  № 99  г. МУХОЕДСК

ТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВАБРЫ

Выполнил:

Ученик 5 А класса

Иванова  Сегрея

Учитель:

Камнеедов

Игорь  Пафнутьевич

МУХОЕДСК  2007

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА

Уборка помещений - необходимость. В общественных местах, в таких как школа, например, пол, моется каждый день. Для влажной уборки необходима швабра. В основном, для школ применяются швабры  из дерева. А дерево, как известно от воды набухает, увеличивается в объеме, что приводит к быстрому износу узла крепления швабры. В моём же приспособлении применена комбинация из дерева и водостойкой пластмассы.

Материал черенка швабры – дерево. А перекладина, из куска пластмассовой, трубы, которая применяется в сантехнике.

Инструменты – Рубанок, острый нож с коротким лезвием, ручная пила, ручная дрель, сверло м4, м3, шкурка, металлическая линейка, саморез длиной 30 мм.

Всё это у меня имеется дома. На изготовление уйдёт очень мало материала и денежных средств. Для изготовления модели нужна разработка технологии процесса.

ВЫБОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

В продаже я не видел такой конструкции, хотя, по-моему, она очень проста и надёжна.

Рис. 1. Швабра

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ ДЕТАЛЕЙ  ИЗДЕЛИЯ

Главные детали швабры – это черенок и перекладина. Черенок делаем из стандартного, покупного черенка. Перекладина из покупной же, пластиковой трубы.

Рис. 2. Черенок

Рис. 3. Перекладина

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРЕНКА

- Берём деревянный черенок, диаметром 23 мм, скругляем один торец. Зачищаем всё шкуркой.

- Рубанком, другой торец стачиваем, как видно на чертеже, под квадрат 13 Х 13 мм..

- В центре этого торца, высверливаем отверстие диаметром       2 мм, глубиной 20 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

- Взять готовую пластмассовую трубу с внешним диаметром 48 мм, и отрезать от неё кусок длинной 200 мм.

- В середине, высверливаем сквозное отверстие диаметром 3 мм.

- Поверх одного из отверстий размечаем квадрат 15 Х 15 мм. Вырезаем ножом пластмассу по размеченному квадрату

- Малое отверстие раззенковываем под шляпку самореза.

- Выравниваем кромки ножом.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

- Вставляем черенок до упора в квадратное отверстие перекладины. Что бы отверстия в черенке и перекладине совпали.

- Ввинчиваем саморез в отверстие и стягиваем детали вместе.

- Швабра готова.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Для изготовления швабры потребовались:

Пластмассовая труба стоимостью 40 рублей метр. Отрезок трубы 200 мм стоит 1000:200=5,  40:5 =8 рублей.

Черенок был куплен мною в магазине хозтоваров за                10 рублей.

Саморез 30 мм длиной, стоит 60 копеек.

ИТОГО: 18 рублей 60 копеек.

РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ

ООО “Alex” предлагает хозяйственные товары!

Новинка! Впервые, у нас представлено новое изделие для уборки помещений - швабра.  За очень не большую сумму вы получаете простое, надёжное, долговечное, не требующее ухода устройство. Теперь вам не нужно опасаться, что в самый неподходящий момент ваша швабра сломается и не позволит Вам закончить вовремя уборку перед приходом гостей!  Цена швабры самая маленькая за изделия подобного назначения и такого качества! Если вы найдёте дешевле, скажите нам – мы вернём Вам разницу!

Мы ждём вас в магазинах “ALEXANС”!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе изготовления швабры были получены навыки работы с пластмассой (сверление, резка), с деревом (сверление, обработка шкуркой, работа рубанком).

В ходе оформления документации к творческому проекту совершенствовался навык  по работе на персональном компьютере.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Учебник «Технология» 5 класс, под редакцией В. Д. Симоненко, 2005 г., Москва “Просвещение”.

# Text boxes

100

1130

Трубка D 48 мм

200

Черенок D 23 мм

10

13

120

100

15

15

50

200

15

1130

10